## Slide 1: 历年信息系统开放题
牢记信息系统搭建的框架图

## Slide 2
信息系统故障：
1、系统正常工作一段时间：可排除代码错误（程序不完善）、阈值不合理问题
2、web服务器无法接收到实时数据，分两种情况：
a.浏览器可以查看历史数据（常见考点）：
说明B区域通讯都正常（唯一可写数据库满了，但是一般情况不推荐写这种答案）
问题存在于A区域，可写：IoT模块故障、智能终端故障、智能终端与IoT通讯异常
注意：不建议传感器故障、传感器与智能终端通讯异常，因此类故障发生时可能仍向服务器发送不真实的异常数据。
b.浏览器无法查看历史数据：B区域中有问题，问题1（最常见）:服务器与数据库连接异常；
问题2（不常见）：网络故障带来的浏览器无法访问服务器，此时网页显示找不到服务器（可能客户端网络故障也可能服务器网络故障），与问题1的页面不同
问题3：服务器故障（不常见，同问题2）
A区域
B区域

## Slide 3
3、服务器能获取正确的实时数据，但…
a.故障表现：执行器无法工作。原因：
b.故障表现：执行器一直工作不关闭。原因：智能终端与执行器连接异常、执行器异常、阈值设置不合理，程序缺少关闭执行器的代码（没有正常工作过）
执行器故障、智能终端与执行器连接异常
A区域
B区域

## Slide 4: 23.1故障判断
13.小明为家庭小菜园搭建了环境温湿度监测系统,该系统结构示意图如第 13 题图所示。Web服务器端程序采用 Flask Web 框架开发。传感器采集的数据由智能终端经 IoT 模块发送到 Web 服务器,执行器用于实现温湿度的控制。请回答下列问题:
(5)小明设定采集并上传数据的时间间隔为1分钟。他用浏览器查看温湿度页面,页面动态显示最新的温度、湿度及其采集时间。系统正常工作一段时间后,他发现该页面不再变化,刷新后仍不变。结合第13 题图,简要说明系统中可能造成上述问题的原因:_______________(本系统中,传感器损坏、传感器和智能终端连接异常,不会造成上述问题)。

## Slide 5
浏览器能查询历史记录,无最新实时数
据，原因一般是服务器无法收到新数据，
故障：智能终端故障、IoT故障，智能终端与IoT连接故障
浏览器能查询实时数据，已经发现已经达到阈值，但是执行器不工作，故障：执行器故障、智能终端与执行器通讯故障。
浏览器能查询实时数据，执行器开了但关不了，可能故障：服务器/智能终端中缺少关闭执行器的程序，服务器/智能终端中阈值设置不合理等
浏览器查询到实时数据与环境实际不符合，可能原因：传感器故障；传感器采集频率过低
如果传感器无故障，为提高数据的准确性，可改进：提高传感器数据采集频率， 增加传感器数量取平均值，更换精度更好的传感器

## Slide 6: 23.6功能扩展类，注意要添加什么
14.小华要搭建书房环境监控系统。该系统能实时监测书房温度和湿度，出现异常时发出警报；用户可通过浏览器查看实时监测结果和历史数据。小华已选择的硬件有;智能终端、温湿度传感器、执行器(如蜂鸣器)、服务器等，系统的硬件搭建方式是：服务器通过无线网络连接智能终端，智能终端连接传感器和执行器。请回答下列问题：
(4)请通过增加传感器和执行器对该系统功能进行一项扩展，写出增加的传感器和执行器名称及实现的功能________________________，______________________________。

## Slide 7: 常见应用：注意传感器的名称
传感器 | 执行器 | 实现功能
光敏传感器（环境光线传感器） | 电机 | 天亮拉开窗帘，天黑关闭窗帘
空气质量传感器 | 电机 | 有异味开窗，无异味关窗
声音传感器 | LED灯 | 超过阈值亮灯，未超过灭灯
温度传感器 | （可以程序控制的）空调 | 温度过高，制冷，温度过低，制热
湿敏、雨量、水滴传感器 | 电机 | 下雨关窗，天晴开创
湿度传感器 | （可以程序控制的）除湿机 | 湿度过高，开启除湿，否则停止除湿
人体红外传感器（人体传感器） | LED灯 | 有人经过，亮灯，无人灭灯
烟雾传感器 | （可以程序控制的）排风、风机、风扇 | 有烟排风，无烟停止
LED灯不建议写发光二极管
可燃气体传感器 不建议气敏传感器
氧气传感器→ 氧气浓度传感器、氧含量传感器

## Slide 8: 24.1
13.小华要搭建苗圃大棚环境监控系统。该系统中的智能终端从服务器获取湿度阈值。根据该阈值和传感器采集的空气湿度值控制加湿器，并将湿度值等数据传输至Web服务器，存储到数据库中。网络应用软件的实现架构是B/S架构，用户可通过浏览器查询实时和历史数据。硬件按如下方式连接：湿度传感器和加湿器接入智能终端，智能终端通过IoT模块连接到服务器。请回答下列问题：
（5）系统搭建完成后，运行一段时间，加湿器始终没有加湿。假设仅湿度传感器、加湿器两个设备存在故障，在不更换设备的前提下，请选择其中一种设备，描述判定该设备是否存在故障的方法。

## Slide 9: 是否存在故障判断核心：不牵涉其他可能故障的设备
判断湿度传感器是否有故障: 改变环境湿度，从浏览器观察湿度值是否有实时的更新变化，若没有，说明传感器故障。
判断加湿器是否有故障: 通过智能终端直接发送加湿指令，若加湿器未工作，说明加湿器故障。
不建议通过服务器向智能终端发送开启加湿器的指令， 优先原则:先考虑智能终端发送指令较为方便
假设仅湿度传感器、加湿器两个设备存在故障

## Slide 10: 24.6
14.某研究小组拟采集某水域水位及周边土壤含水量等数据，进行地质灾害监测。该小组在实验室搭建了一个模拟系统，该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到Web服务器，服务器根据数据判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题。
为每个智能终端设置不同的编号，
以便在数据发送时能够区分 (为每个智能终端设置不同的端口)
http://192.168.1.100/input?id=001&value=35
现场实地测试时需要设置多个监测点，每个监测点配备一个智能终端。为使服务器能区分出数据的监测点来源，从智能终端的角度写出一种可行的解决方法。

## Slide 11: 25.1
14.某研究小组搭建了室外温度检测系统，在4 所学校各设置了 1 个监测点。智能终端连接传感器，每隔3小时采集1次温度数据通过网络将温度数据传输到服务器。服务器根据数据判断出异常情况时，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题：
（4）当服务器判定有异常情况后，除可通过智能终端控制蜂鸣器发出预警声音之外，请写出其他两种预警的具体方式。
答案：通过智能控制终端控制LED 灯闪烁;
服务器发送预警邮件/信息
通过智能终端控制舵机转动;

## Slide 12: 25.6
13. 某小组搭建水质监测系统，采集某水域溶解氧和pH的数据，进行水质监测。对于每个传感器，智能终端每小时获取3次数据，将3个数据的中位数（排序后处于中间位置的数）通过5G模块上传至服务器。服务器检测到异常情况时，向管理员发送警示信息，并通过智能终端控制指示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题:
（5）现需增加水温监测的功能，在智能终端接入温度传感器后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中1处修改建议。
①在智能终端处修改代码，增加(烧录)获取/采集温度传感器数据的代码(程序):
②在智能终端处修改代码，增加(烧录)向服务器上传温度传感器数据的代码(程序);
③在服务器端处修改代码，增加接收温度传感器数据并上传至数据库的代码(程序);
④在数据库中增加记录温度的字段并将温度数据写入/录入。
明确是软件方向，不是硬件！

## Slide 13: 常见问题
阈值过高、过低 → 智能终端/服务端 设置温度的阈值设置不合理
代码有误 → 智能终端/服务端 控制LED灯开关的 代码有误 （明确哪里的xxx功能 有问题）
故障排查：优先硬件方面找原因，后软件方面
故障描述：多个故障原因可以写，优先写最直接明确的答案
例如： 浏览器无法查看历史数据，优先次序：
服务器、数据库故障，数据库连接异常，服务器故障，客户端网络异常

## Slide 14: 服务端还是智能终端进行阈值判断？
服务端：（常见）
服务端接收智能终端反馈的传感器的值，与阈值进行比较，进而向智能终端发送控制执行器的指令
智能终端：
智能终端先接收服务端发送的阈值并保存，传感器采集的值直接在智能终端进行阈值判断，并发送控制执行器的指令。
优点：IoT模块、Wi-Fi故障（断网）也可以进行阈值判断
缺点：客户端阈值更新稍繁琐